## Slide 1
설치 및 구성 매뉴얼
멀티모달
화재감지 분석서버
열화상 · 자세추정 · 이상탐지 통합 감시
대상 현장
kict1 · cj_busan_1
실행 환경
Windows · Anaconda mmc
작성일
2026-09-20

## Slide 2
01 SYSTEM OVERVIEW
시스템은 무엇으로 이루어지는가
감시 프로그램 1개가 현장(user)마다 파이썬 프로세스 3개를 띄워 관리함
1
감시 프로그램
otg_monitoring.exe
C++ / MFC 데스크톱 앱
프로세스 기동 · 정지 · 감시
DB 상태와 화면 표시
2
데이터 수집
server_to_db.py
관제서버에서 열화상 · 센서 수신
8x8 = 64셀로 축약
MySQL 에 적재
3
이상 점수 산출
predict_machine.py
오토인코더 복원 오차 기반
scaler + autoencoder 사용
results_history 에 기록
4
낙상 · 화재 검출
fall_detection.py
openpifpaf 자세추정
YOLO 화재 · 연기 검출
이미지 뷰어 표시
현장이 2곳이므로 정상 가동 시 파이썬 프로세스는 3 x 2 = 6개가 실행됨
1

## Slide 3
02 DATA FLOW
데이터는 이렇게 흐름
관제서버
sangchoo.com
ir_img.csv main_sensor.inf rgb_img.jpg
수집
server_to_db.py
64셀 축약 FIFO median
저장
MySQL 8.0
<user>_sensor_data current_value
분석
predict_machine fall_detection
이상 점수 낙상 · 화재
표시
otg_monitoring.exe
상태줄 · 목록 이미지 뷰어
수집 주기는 현장마다 다름
관제서버의 파일이 갱신되지 않으면 같은 값이 반복 입력되어 점수가 고정됨 · 센서 타임스탬프(ts)가 최신인지 debug_logs 에서 확인할 것
분석 결과는 관제서버로 올라가지 않음
점수와 판정 이력은 분석서버의 MySQL 에만 쌓임 · 밖으로 나가는 것은 화재 감지 시의 SMS 발송뿐임 · 관제서버에는 raw 원본이 남으므로 분석서버 이력이 사라져도 재분석은 가능함
2

## Slide 4
03 LAYOUT
폴더 구조
D:\MultiModal_FireCam\ <- ROOT_PATH
otg_monitoring.exe 감시 프로그램 (빌드 산출물)
otg_monitoring.ini 시작 폴더 · Anaconda 지정
libmysql.dll MySQL 클라이언트
source\ 공통 파이썬 모듈
server_to_db.py db_utils.py viewer_utils.py
cv_utils.py utils.py constants.py
predict_machine\predict_machine.py
fall_detection\fall_detection.py
fire_detection\best_epoch_31_fire_smoke_person.pt
users\<user_ID>\
env.ini 현장 설정 (DB · 네트워크 · 격자)
continual_learning.ini 연속학습 설정 (임계값 · 단계 · 기여도 · 표본)
db_secrets.ini DB 비밀번호 (git 제외)
scaler.pkl / scaler.npz / autoencoder_final.pth
debug_logs\ 실행 로그 (프로세스별)
otg_monitoring\ C++ 소스 · Visual Studio 프로젝트
ROOT_PATH 가 기준점
모든 경로는 이 폴더를 기준으로 계산됨 · exe 와 데이터가 같은 폴더에 놓임
user 별 폴더 분리
현장을 추가하려면 users 아래에 폴더를 만들고 env.ini · continual_learning.ini · db_secrets.ini 를 넣음
모델 파일은 재생성 불가
scaler 와 autoencoder 가중치는 재학습 없이 복구할 수 없음 · 반드시 백업할 것
3

## Slide 5
04 CONFIGURATION
설정 파일 네 가지
장비 고유 · 현장 고유 · 운영 중 조정 · 비밀 정보를 나눴음 · 읽는 순서가 정해져 있음
otg_monitoring.ini
장비(PC) 고유 · exe 와 같은 폴더
[PATHS] ROOT_PATH = D:\MultiModal_FireCam\
[PYTHON] ANACONDA_ROOT = C:\Users\<계정>\anaconda3\
[PYTHON] ANACONDA_ENV = mmc
가장 먼저 읽음 · ROOT_PATH 가 env.ini 의 위치를 결정하기 때문임
users\<user>\env.ini
설치할 때 정함 · 현장 폴더
[NETWORK] ROOT_URL · MONITOR_SEAT_ORDER
[DB_RUNTIME] DB_HOST · DB_USER · DB_NAME_SENSOR
[CONSTANTS] 격자 크기 · 카메라 해상도
한 번 정하면 거의 바꾸지 않는 값임
users\<user>\continual_learning.ini
운영 중 조정 · 현장 폴더
[CONSTANTS] 절대 임계값 · 단계 전환 조건
[CONSTANTS] 기여도 판단 · 학습 표본
[설정] 창이 읽고 씀 · env.ini 뒤에 읽어 같은 열쇠면 이긺
users\<user>\db_secrets.ini
비밀 정보 · 현장 폴더
[DB_RUNTIME] DB_PASSWORD = ...
[DB_ADMIN] DB_ADMIN_PASSWORD = ...
git 추적 제외. users\db_secrets.ini.sample 을 복사해 만듦
4

## Slide 6
05 INSTALL STEP 1
사전 준비 — 세 가지를 먼저 설치
1
Visual Studio
MFC 포함 설치
C++ 데스크톱 개발 워크로드와 MFC 구성 요소를 반드시 포함함 openpifpaf 빌드에도 필요함
2
MySQL 8.0
mysql-installer-web-community
Server 와 Connector/C 를 설치함 root 비밀번호를 기억해 둘 것 libmysql.dll 경로가 필요함
3
Anaconda
Python 3.9 환경용
conda 명령이 동작하는지 conda -V 로 확인함
설치 확인
$ conda -V # conda 24.x 처럼 버전이 나오면 정상
$ mysql --version # mysql Ver 8.0.x
5

## Slide 7
06 INSTALL STEP 2
파이썬 환경 (conda: mmc)
# 환경 생성
$ conda create -n mmc python=3.9 -y
$ conda activate mmc
# 딥러닝 · 영상
$ pip install torch==1.10.2 torchvision==0.11.3
$ pip install openpifpaf==0.12.14
$ pip install opencv-python ultralytics
# 수치 · 이상탐지
$ pip install numpy==1.26.4 "scipy<1.10"
$ pip install scikit-learn joblib
# DB
$ pip install mysql-connector-python
!
db_utils 를 설치하지 말 것
PyPI 에 같은 이름의 무관한 패키지가 있음 · 설치하면 프로젝트의 source\db_utils.py 대신 그쪽이 임포트되어 원인을 찾기 어려운 오류가 남
설치 후 확인
python
3.9.x
numpy
1.25 ~ 1.26
torch
1.10.2
openpifpaf
0.12.14
opencv
4.x
mysql-connector
9.x
6

## Slide 8
07 INSTALL STEP 3
MySQL 데이터베이스 준비
현장(user)마다 별도의 데이터베이스를 씀 · 이름 규칙은 <user_ID>_sensor_data 임
$ mysql -u root -p # root 비밀번호 입력
mysql> CREATE DATABASE kict1_sensor_data
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
mysql> CREATE USER 'otg_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<비밀번호>';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kict1_sensor_data.* TO 'otg_user'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> SHOW GRANTS FOR 'otg_user'@'localhost'; # 권한 확인
현장을 추가할 때마다 CREATE DATABASE 와 GRANT 를 반복함 · 이력 테이블은 프로그램이 날짜별로 자동 생성함
7

## Slide 9
08 INSTALL STEP 4
프로젝트 배치와 otg_monitoring.ini
1
프로젝트 폴더를 배치
D:\MultiModal_FireCam\ 아래에 source, predict_machine, fall_detection, users 를 둠
2
DLL 을 함께 둠
libmysql.dll, libcrypto-3-x64.dll, libssl-3-x64.dll 을 exe 와 같은 폴더에 둠
3
otg_monitoring.ini 작성
exe 와 같은 폴더에 둠 · 이 파일이 없으면 exe 가 있는 폴더를 기준으로 동작함
; otg_monitoring.ini (exe 와 같은 폴더)
[PATHS]
ROOT_PATH = D:\MultiModal_FireCam\
[PYTHON]
ANACONDA_ROOT = C:\Users\<계정>\anaconda3\
ANACONDA_ENV = mmc
읽는 순서
1
otg_monitoring.ini
ROOT_PATH 를 먼저 정함
2
users\<user>\env.ini
ROOT_PATH 아래에서 찾음
3
users\<user>\db_secrets.ini
비밀번호만 따로 읽음
ROOT_PATH 가 잘못되면 env.ini 를 찾지 못했다는 메시지와 함께 프로그램이 즉시 종료됨
8

## Slide 10
09 INSTALL STEP 5
비밀번호 분리 — db_secrets.ini
DB 비밀번호는 env.ini 에 두지 않음 · 저장소에 올라가지 않도록 별도 파일로 분리했음
# 견본을 복사해 현장 폴더에 만듦
$ copy users\db_secrets.ini.sample users\kict1\db_secrets.ini
$ copy users\db_secrets.ini.sample users\cj_busan_1\db_secrets.ini
; users\kict1\db_secrets.ini
[DB_ADMIN]
DB_ADMIN_PASSWORD = <root 비밀번호>
[DB_RUNTIME]
DB_PASSWORD = <otg_user 비밀번호>
누가 읽는가
파이썬은 env.ini 와 db_secrets.ini 를 이어서 읽어 하나로 합침 · C++ 은 비밀번호만 db_secrets.ini 에서 읽음
!
빠뜨리면 즉시 중단됨
db_secrets.ini 가 없으면 파일 경로와 함께 오류가 표시되고 프로그램이 멈춤 · 조용히 잘못 동작하지 않으므로 원인 파악이 쉬움
9

## Slide 11
10 BUILD & RUN
빌드와 실행
감시 프로그램 빌드
# Visual Studio 에서 열기
otg_monitoring\otg_monitoring.sln
# 구성 선택 후 빌드
Release | x64
# 산출물
D:\MultiModal_FireCam\otg_monitoring.exe
개별 실행 (문제 확인용)
$ conda activate mmc
$ cd /d D:\MultiModal_FireCam
$ python source\server_to_db.py "kict1"
정상 동작 확인 순서
1
프로그램 실행
제목표시줄에 웹캠 아이콘이 보임
2
user 선택
콤보박스에서 현장을 고름 · 해당 현장의 목록만 표시됨
3
시작 버튼
약 18초에 걸쳐 프로세스가 차례로 기동함
4
상태 확인
[3] processes | err=0000 이 표시되면 정상임
5
로그 확인
debug_logs 폴더에 프로세스별 로그가 쌓임
10

## Slide 12
11 OPERATION
화면 사용법
시작
두 현장의 프로세스 6개를 차례로 기동함 · 진행바가 뜨고, 이미지 뷰어가 올라오면 사라짐 · 기동 중에는 다시 눌러도 무시됨
정지
기동한 프로세스를 모두 종료함
설정
설정 영역을 펼침 · 목록과 같은 토글이라 펼친 채로 다른 버튼을 쓸 수 있음
폴더
debug_logs 폴더를 탐색기로 엶
목록
하단 프로세스 목록을 펼침 · 펼치면 문구가 접기 로 바뀜
X
프로그램을 종료함 · 감시 중이면 확인을 한 번 물음
선택한 현장의 목록과 이미지 뷰어만 화면에 표시됨 · 콤보박스에서 현장을 바꾸면 목록도 이미지 창도 함께 교체됨
11

## Slide 13
12 TRAINING PIPELINE
모델은 어디서 만들어지는가
운영 시스템이 쓰는 모델은 별도 폴더 D:\autoencoder 에서 만듦 · conda 환경도 otg 로 다름
1
download_ir_raw.py
관제서버 → ir_raw
관제서버에서 raw 파일을 내려받음
2
conv_raw.py
ir_raw → step_0
raw 값을 온도 값으로 변환함
3
gen-samples.py
step_0 → step_1
160x120 을 64개 격자 값으로 축약함
4
apply_median.py
step_1 → step_2
median 필터로 노이즈를 제거함
5
autoencoder-7.py
step_2 → saved_models
마스크 적용 전인 64차원을 그대로 학습함
예전 5단계였던 apply_mask_extract.py (step_2 → step_3) 는 제거했음 · 마스크는 학습이 아니라 채점에서만 쓰이기 때문임
한 번에 실행
$ conda activate otg
$ cd /d D:\autoencoder
$ run_pipeline.bat kict1
현장별 데이터 폴더
D:\autoencoder\<user>\
ir_raw raw
step_0 step_1 step_2
saved_models
12

## Slide 14
13 HANDOVER
학습과 운영의 관계
학습
D:\autoencoder
conda 환경 : otg (numpy 2.x)
5단계 파이프라인으로 모델을 만듦
산출물은 saved_models 에 쌓임
프로젝트 폴더 밖이라 git 추적 대상이 아님
운영
D:\MultiModal_FireCam
conda 환경 : mmc (numpy 1.x)
predict_machine.py 가 모델을 읽음
users\<user>\ 에 모델을 둠
git 으로 백업됨
복사
scaler.pkl
autoencoder_final.pth
!
같은 회차의 짝을 유지
scaler 와 autoencoder 는 한 번의 학습에서 함께 나온 것이어야 함 · 따로 복사하면 점수가 조용히 틀어짐
!
numpy 버전 차이
otg(2.x)에서 만든 scaler.pkl 은 mmc(1.x)에서 읽히지 않아, 같은 폴더의 scaler.npz 로 대체함
!
학습 폴더도 백업
D:\autoencoder 는 프로젝트 밖이라 백업에서 빠지기 쉬움 · 스크립트만이라도 보관할 것
13

## Slide 15
14 TRAINING RUN
학습을 실행함
학습은 운영과 분리된 D:\autoencoder 에서 conda 환경 otg 로 실행함 · 현장 이름을 인자로 넘긺
실행 절차
# 1. 학습 환경으로 전환
$ conda activate otg
$ cd /d D:\autoencoder
# 2. 5단계를 한 번에 실행
$ run_pipeline.bat kict1
# 단계별 실행 (필요할 때만)
$ python download_ir_raw.py kict1
$ python conv_raw.py kict1
$ python gen-samples.py kict1
$ python apply_median.py kict1
$ python autoencoder-7.py kict1
주요 설정값 · 입력 64 · 잠재 16 · 배치 512 · 600 epoch · Adam lr 1e-4
실제 학습 규모
kict1
2025-08-27 ~ 2026-02-10
167,677
cj_busan_1
2026-01-06 ~ 2026-07-04
954,601
산출물
<user>\saved_models\
autoencoder_final.pth
scaler.pkl scaler.npz
autoencoder_epoch_N.pth
training_log.csv
scaler.npz 는 학습이 자동으로 함께 만듦 · 운영 환경의 numpy 1.x 대비용임
14

## Slide 16
15 MODEL
모델 구조와 점수 계산
정상 상태만 학습시켜, 처음 보는 열 분포는 복원에 실패하도록 만드는 방식임
64
32
16
32
64
인코더가 64개 값을 16개로 압축하고, 디코더가 다시 64개로 되돌림
정확한 계층 구성
encoder : 64 -> 32 -> 16 -> 16
decoder : 16 -> 16 -> 32 -> 64
활성함수 : ReLU (마지막 층 제외)
점수 계산
mse = 마스크 16셀의 재구성 오차 평균
score = exp(-mse * 10)
# 1.0 에 가까울수록 정상, 0 에 가까울수록 이상
✓
마스크는 학습에 쓰이지 않음 — 가변 패턴 방식
학습은 64셀 전부를 그대로 씀 · 마스크는 채점할 때 어느 셀의 오차를 평균낼지 고르는 데만 쓰임 · 따라서 16셀 지정을 바꾸더라도 hotlist_mask_local.ini 파일만 교체하면 되고, 재학습은 필요 없음
15

## Slide 17
16 RETRAINING
다시 학습해야 할 때
증상이 비슷해 보여도 원인이 다름 · 재학습이 답이 아닌 경우를 먼저 가려낼 것
재학습이 필요함
설비를 교체하거나 공정이 바뀌어 열 분포 자체가 달라진 경우
학습 구간에 없던 계절·환경 조건이 생긴 경우
오탐 또는 미탐이 눈에 띄게 누적되는 경우
재학습이 필요 없음
마스크 16셀만 바꾼 경우 — 파일 교체로 즉시 반영됨
카메라 조준이 틀어진 경우 — 원위치 복원이 정답임
현장 데이터가 끊긴 경우 — 장비 점검이 먼저임
사례
kict1 — 2026-07-13, 점수가 0.003 까지 떨어졌지만 모델은 정상이었음
설비와 무관하게 늘 뜨거운 고정 열점이 격자 (4,1) 에 있었는데, 13:48~13:56 사이 (3,4) 로 옮겨갔음 · 카메라가 위 1칸·오른쪽 3칸 밀린 것임 · 마스크 16셀이 엉뚱한 곳을 보게 되어 점수가 떨어졌을 뿐, 모델과 마스크 자체는 멀쩡했음
점검 방법 — 학습 데이터 평균에서 주변보다 뚜렷이 뜨거운 셀을 기준점으로 정해 두고, 그 셀이 계속 같은 자리인지만 보면 조준 이상을 바로 알 수 있음
16

## Slide 18
17 CONTINUAL LEARNING
설치 당일부터 동작시키기
예전에는 모델 파일이 없으면 프로그램이 종료되어, 새 현장은 수 주간 데이터를 모아 오토인코더를 만들기 전까지 감시 자체가 불가능했음 · 이제는 준비된 만큼만 쓰고 계속 동작하며, 상위 단계가 준비되면 자동으로 올라감
1
절대 임계값
설치 즉시
학습 0건
고정된 온도·상승률 선. 학습 기반 판정이 모두 실패해도 이것만은 남음
2
경험 임계값
약 하루 후
표본 3,000건 + 18시간
셀마다 정상 범위를 누적해 그 선을 넘은 만큼 채점함
3
오토인코더
수 일~수 주
히스토리 DB
셀 사이의 결합 분포까지 봄 · 2단계가 놓치는 조합 이상을 잡음
연속학습
지속
감도 시험 통과 시
쌓인 데이터로 3단계 모델을 스스로 갱신하며, 검증을 통과해야만 교체됨
!
하위 단계는 상위 단계가 생겨도 계속 살아 있음
오토인코더나 경험 임계값은 '이 현장의 평소'를 기준으로 판정하므로, 평소가 서서히 변하면 기준도 따라감 · 그 특성은 오탐을 줄이지만 서서히 커지는 위험을 놓칠 수 있다는 뜻이기도 함 · 1단계의 고정선이 그 마지막 안전망임
17

## Slide 19
18 STAGE 1-2
학습 전에도 감시한다
1단계 · 절대 임계값
격자 64칸의 최대 온도와 분당 상승률을 고정선과 비교함 · 학습이 전혀 없어도 동작함
기본값을 두지 않음
설비마다 정상 온도가 전혀 다름 · 실측 결과임
kict1 정상 가동 중 격자 최고가 197도까지
cj_busan_1 정상 가동의 99.05% 가 12도/분 초과
추측한 기본값은 쉬지 않고 경보를 울림 · 미지정이면 1단계를 끄고 시작 시 경고함
# users/<user>/continual_learning.ini [CONSTANTS]
ABS_TEMP_WARN = 172
ABS_TEMP_ALARM = 187
ABS_RISE_WARN = 90
ABS_RISE_ALARM = 120
2단계 · 경험 임계값
"이 셀이 지금까지 이렇게 뜨거운 적이 있었는가" 를 봄 · 평균에서 몇 σ 위인지가 아님
셀별 256칸 히스토그램
격자 온도가 0~255 정수라 근사가 아니라 정확한 상위 분위수를 얻음 · 64KB, 저장 시 12KB.
설비는 가동/정지로 분포가 둘로 갈림 · 표준편차 기반 판정은 그 사이 거리까지 삼켜 둔해짐 · 분위수는 분포 모양과 무관함
실측 검증 (kict1 데이터)
정상 프레임 500장
오탐 0.00%
마스크 셀 +20도
score 0.680
마스크 셀 +40도
score 0.227
마스크 셀 +100도
score 0.008
경험 임계값은 3단계 이후에도 은퇴하지 않음
오토인코더가 준비되면 두 점수를 함께 내고 낮은 쪽을 씀 · 한쪽만 이상이라 하면 불일치로 기록해 원인을 가리킴 · 화면 이동 감시(정상 0.9998 / 이동 시 0.23)와 통계 누적도 계속됨
18

## Slide 20
19 STAGE CONDITIONS
단계는 언제 서는가
세 단계는 차례로 서고, 선 뒤에도 물러나지 않음 · 조건은 모두 [설정] 창에서 바꿈
1
1단계 · 절대 임계값
설치 즉시 동작
서는 조건
네 값을 모두 채우면 그 순간부터
걸리는 조건
격자 64칸 최고 온도 >= 선
또는 분당 상승률 >= 선
끄는 법
네 칸을 모두 비운다
ABS_TEMP_WARN = 172
ABS_TEMP_ALARM = 187
ABS_RISE_WARN = 90
ABS_RISE_ALARM = 120
네 칸을 모두 채우거나 모두 비움 · 섞이면 저장을 막음
2
2단계 · 경험 임계값
서기까지 하루 남짓
서는 조건
표본 >= 3,000 그리고
시간대 >= 18 (둘 다)
걸리는 조건
셀 온도 > 그 셀의 상위 분위선
쌓는 곳
online_baseline.npz
BASELINE_MIN_SAMPLES = 3000
BASELINE_MIN_HOURS = 18
시간대 조건이 있는 이유: 낮만 모은 임계값은 밤을 모름
3
3단계 · 오토인코더
자료가 모여야 만듦
만드는 조건
DB 행 >= 5,000 그리고
시간대 >= 18
쓰는 조건
예행연습이 승격 판정을 내고
[재학습 적용] 을 누를 때
RETRAIN_MIN_SAMPLES = 5000
RETRAIN_MIN_HOURS = 18
승격해도 2단계는 함께 돎 · 두 점수 중 낮은 쪽을 씀
19

## Slide 21
20 BASELINE LIFECYCLE
2단계 경험 임계값은 언제 바뀌는가
경험 임계값이 세는 것은 모델의 오차가 아니라 칸의 온도 그 자체임 · 그래서 모델을 갈아도 그대로 맞음
쌓이는 조건
두 가지가 모두 맞을 때만 한 프레임이 들어감
절대 임계값에 걸리지 않았다
화면이 밀리지 않았다 (기준 패턴과의 상관 0.95 이상)
이상으로 본 프레임을 넣으면 서서히 커지는 열점을 "요즘의 정상" 으로 흡수함
창은 최근 것만 듦 (고리 버퍼)
최소 조건(3,000건 · 18시간대)을 지키는 선까지만 들고, 그 위로는 오래된 것부터 밀어냄 · 상한 50,000건.
그래서 기간을 길게 잡아도 내용은 같음 · 7월부터 넣든 최근 5일만 넣든 남는 것은 최근 3,000건임
200건마다 저장함 · 비정상 종료 시 최대 199건을 잃음
처음부터 다시 쌓는 경우는 네 가지뿐
--reset-baseline
사람이 치울 때. 마스크를 다시 떴거나 카메라를 옮겼을 때
파일 없음
설치 직후
격자 칸 수 바뀜
마스크 격자가 64칸이 아니게 되었을 때
읽기 실패
저장 도중 꺼져 파일이 깨졌을 때
되돌리기는 경험 임계값을 건드리지 않음
[되돌리기] 는 오토인코더 모델만 세대 단위로 돌림 · 치운 임계값은 지우지 않고 _retired_baseline 에 보관함
사유는 baseline_reset.ini 에 남고 [설정] 창 [현재 진행] 에 나옴
기다리지 않고 되쌓기
python retrain/rebuild_baseline.py <user> — 히스토리 DB 의 프레임으로 한 번에 다시 쌓음 (하루 대기 불필요)
20

## Slide 22
21 RETRAIN
재학습 - 창에서 눌러 돌림
히스토리 DB 에 이미 64셀 값이 쌓이고 있어, 별도 수집 장치 없이 갱신함 · 정해진 시각에 저절로 돌지는 않음 - [재학습] 창에서 눌러야 돌고, 가운데에 진행 판이 떠 경과 시간과 단계를 보여 줌
1
재생 버퍼
날짜마다 같은 몫으로, 하루 안에서는 시각 24칸에 고르게 표집함 · 최근 것만 쓰면 여름에 겨울 패턴을 잊음
2
후보 학습
서빙과 같은 환경에서 학습하므로 numpy 버전 문제가 없음 · 모델이 작아 CPU 로 수 분임 · 다음 장에 전체 흐름도가 있음
3
감도 회귀 시험
정상 적합도만 보면 절반만 본 것임 · 합성 이상을 주입해 여전히 잡아내는지 함께 봄
4
세대 보관
재학습을 실제로 돌린 경우만 보관함(10세대). 예행연습은 아무것도 남기지 않음 · 되돌리기는 다음 장에서 다룸
실행
$ python retrain/nightly_retrain.py <user>
--dry-run 시험만, 교체 안 함
--fresh 예행연습을 안 쓰고 새로
--list 세대 목록
--rollback [세대] 되돌리기
--reset-baseline 기준선 치우기
실측 — cj_busan_1
후보
현재
정상 평균 점수
0.931
0.816
정상 오탐 비율
0.8%
3.8%
+20도 주입
0.039
0.433
+40도 주입
0.004
0.112
검증 구간이 최근이라 후보에 유리한 비교임 · "지금 데이터에 어느 쪽이 맞는가" 로 볼 것
21

## Slide 23
22 RETRAIN FLOW
재학습은 이렇게 흐름
[재학습] 창에서 [예행연습] 이나 [재학습 적용] 을 눌러 시작함 · 위 줄은 준비, 아래 줄은 학습과 승격임
재학습 실행
[예행연습] [재학습 적용]
예행연습 결과
적용 때, 6시간 이내
있으면 그 모델 승격
운용 모델 읽기
점수와 표본 선별에 씀
못 읽으면 중단
기여도 판단
최근 판단 구간에서 2,000건을 채점해 w 계산
재생 버퍼
날짜마다 같은 몫 · 하루 안은 시각 24칸 균등 · 최대 20,000건
표본 충분?
5,000건 · 18시간대 이상
모자라면 보류
후보 학습
85% 학습 · 15% 검증. 웜스타트 (켬: w=0 이면 새로)
감도 회귀 시험
정상 점수 · 오탐 · 합성 이상
예행연습인가
예이면 .dryrun 임시 저장
세대로 보관
10세대까지 남긺
시험 통과?
현재 모델보다 둔하면 불합격
불합격이면 보류
승격
운용 모델로 배치, 10초 안에 교체
둥근 칸은 갈림길임 · 보류로 끝나도 운용 모델은 그대로이고, 적용 중 시험에서 막힌 후보는 세대로 남아 왜 막혔는지 보고서로 볼 수 있음 · 예행연습은 세대를 만들지 않음
[자동 재학습] 을 켜 두면 감시가 기여 w < 1.00 일 때 이 흐름을 스스로 시작하고, 시험을 통과하면 바로 승격함 · 간격(기본 24시간)을 두고 돌며 결과는 auto_retrain_history.txt 에 쌓임 · 켜고 끄는 것은 [저장] 으로 확인한 뒤 반영됨
22

## Slide 24
23 CAMERA SHIFT
카메라가 밀렸을 때
이동은 재서 알려 주기만 함 · 이미지도 마스크도 자동으로 되돌리지 않음
무엇을 재는가
RGB
base_img/base_ref.png 한 장과 위상 상관. 기동할 때 한 번.
열화상
64칸의 느린 EWMA 와 장기 평균의 상관. 0.95 미만이면 누적을 멈춤
믿을 수 있나
response 가 0.30 미만이면 '판정 불가'. 거짓말보다 나음
왜 보정하지 않는가
되돌려도 score 가 0.088 에서 0.365 까지밖에 오르지 않음(정상 0.952). 게다가 가장자리에 공백이 생기고, 무엇으로 채우든 지어낸 값이 64차원 입력 전체를 흐림
칸 수로는 모델 상태를 알 수 없다
이동량
score
0칸
0.957
1칸
0.916
2칸
0.940
3칸
0.890
kict1 실제 1.3칸
0.088
7월 자료를 일부러 밀어 잰 값임 · 3칸을 밀어도 0.890 인데 kict1 은 1.3칸에 0.088 임 · 칸 수는 모델 손상을 예측하지 못함
그래서 2칸 이상이면 [설정] 화면에 '현장 조준 확인' 을 띄움 · 자동 보정이 아니라 사람에게 알리는 용도임
23

## Slide 25
24 MODEL CONTRIBUTION
기존 모델을 얼마나 물려받는가
몇 칸 밀렸는지가 아니라 지금 몇 점을 내고 있는지로 정함 · 점수는 표본을 지금 모델로 다시 매겨 구함
판단 점수
판단 구간(다음 장)에서 최대 2,000건을 뽑아 지금 모델로 다시 매긴 점수의 중앙값임 · DB 에 적힌 점수는 그때 돌던 모델의 것이라 쓰지 않음 · 순간값 대신 중앙값을 쓰는 것은, 서서히 뜨거워지는 설비의 점수 하락을 그대로 재학습하면 경보가 사라지기 때문임
다음 프레임은 빼고 셈
절대 임계값이 걸린 프레임 — 이상일 수 있는 구간은 근거가 못 됨
열화상이 멈춘 프레임 — 같은 값이 반복되면 점수도 가짜임
점수 → 기여 가중치
점수
w
동적구성을 켰을 때
0.85 이상
1.00
웜스타트 · 옛 자료 w 비율
0.70
0.77
두 끝 사이는 직선으로 이음
0.50
0.46
웜스타트 · 옛 자료 46%
0.20 이하
0.00
새로 초기화 · 새 시기만
두 끝 사이는 직선으로 이어 0.849 와 0.851 이 딴 학습이 되지 않게 함 · 값은 [설정] 창에서, 기여 문턱은 [재학습] 창의 재생버퍼 동적구성 줄에서 바꿈
w = 0 이어도 옛 모델을 잊지는 않음
가중치를 물려받지 않을 뿐, 감도 회귀 게이트의 비교 대상으로는 계속 씀 · 새 모델이 옛 모델보다 둔해지면 승격을 막는 장치인데, 비교 대상이 없으면 그 장치가 무력해짐 · 또한 모델을 못 믿기로 했으면 그 모델의 점수로 학습 표본을 고르지도 않음 — 1단계 절대 임계값으로 거름
기여 문턱과 w 는 재생버퍼 동적구성을 켰을 때만 쓰임 · 끄면 늘 웜스타트하고 옛/새를 가르지 않음 · 학습률은 w 와 무관하게 고정임
24

## Slide 26
25 CONTRIBUTION WINDOW
기여도는 어느 구간을 재는가
지금 모델이 최근 변화를 잘 받아들이는지 보는 구간임 · 학습 표본을 뽑는 구간과 같을 필요가 없음
구간을 정하는 규칙
1
가장 새 테이블부터 N개
N 은 [설정] 창의 판단 최소 일수임 · 날짜별 테이블(results_history_YYYYMMDD)을 새것부터 N개 가져옴
2
그중 N일보다 오래된 것은 뺀다
가장 새 테이블 날짜에서 N-1일보다 앞선 것을 버림 · 시계가 아니라 테이블 이름끼리 견주고, 빈 날이 있으면 N개보다 적게 남음
3
이 구간이 재생 버퍼의 새 시기다
동적구성을 켜면 재생 버퍼가 이 구간을 새 시기, 그 앞을 옛 시기로 가르고 w : 1-w 로 섞음 · 표본이 모자라면 판단을 보류함
예 - 판단 최소 일수 7, 가장 새 테이블 10-04
9월
10월
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
재생 버퍼 - 옛 시기 (켬 w)
새 시기 (켬 1-w)
기여도 - 최근 N일
기여도는 이 구간을 보지 않음
겹치는 구간 09-28 ~ 10-04 (= 새 시기)
켬 / 끔 = 재생버퍼 동적구성 (기본 끔). 끄면 옛/새를 가르지 않고 전체에서 뽑음
재생 버퍼 기간과 같을 필요가 없다
기여도는 '최근 변화를 받아들이나' 를 재므로 짧고 최근이어야 함 · 재생 버퍼는 '무엇을 배울까' 라서 계절·가동 패턴을 잊지 않도록 수집 일수(기본 전체) 만큼 넓게 뽑음
동적구성을 켜면 판단 구간이 재생 버퍼의 새 시기가 되어 w : 1-w 로 섞이고, 끄면 구간과 상관없이 전체에서 뽑음
w 는 동적구성을 켰을 때만 쓰인다
재학습은 사람이 [재학습] 창에서 시작하거나, [자동 재학습] 을 켜면 w < 1.00 일 때 감시가 시작함 · 동적구성을 켜면 w 가 웜스타트 여부(w=0 이면 새로 초기화)와 옛 : 새 비율을 정하고, 끄면 늘 웜스타트함 · 학습률은 고정임
구간 안에 근거가 모자라면(표본 500건 미만) 판단을 보류하고 w 는 1.00 으로 둠 · 모르는 것을 이유로 모델을 버리지 않기 위해서임
25

## Slide 27
26 ROLLBACK
되돌리기 - 무엇으로 돌아가는가
감도 시험을 통과한 모델도 현장에서 겪어 보면 아닐 수 있음 · [재학습] 창에서 세대를 골라 되돌림
[ 재학습 창 ] [ generation_history.txt ]
[되돌리기] [20260924_145528 (직전) v] 09-23 14:51 20260923_145111 승격
[예행연습] [재학습 적용] [닫기] 09-24 12:14 20260924_121452 승격
[v] 재생버퍼 동적구성 [0.85][0.20] [저장] 09-24 12:54 20260923_145111 되돌림
[v] 자동 재학습 [ 24 ] 시간마다 09-24 14:55 20260924_145528 승격
09-24 22:27 20260924_222750 승격
[cj_busan_1] 운용에 올라간 세대
20260923_145111 운용된 적 있음 승격과 되돌림을 남긺 · 목록에
20260924_121452 운용된 적 있음 담는 것은 여기 있는 세대뿐임
20260924_145528 운용된 적 있음
20260924_222750 운영중
한 걸음 뒤가 아니라 골라서 간다
되돌리기도 승격으로 기록되므로, 늘 한 걸음 뒤로만 가면 두 세대 사이를 왕복할 뿐 더 앞으로는 못 감 · 그래서 목록에서 고름
목록에는 운용에 올라간 적이 있는 세대만 담긺 · 예행연습은 아무것도 남기지 않고, 시험에서 막힌 후보는 운용된 적이 없음
되돌려도 경험 임계값은 그대로 둠
경험 임계값이 세는 것은 모델의 오차가 아니라 칸의 온도 그 자체라, 모델을 되돌려도 그대로 맞음
되돌리기는 오토인코더 모델만 세대 단위로 돌림 · 되돌린 뒤 [정지] -> [시작] 이 필요함
26

## Slide 28
27 STAGE SETTINGS
설정 창 - 네 묶음
[설정] 버튼을 누르면 창 아래가 펼쳐짐 · 값은 users\<현장>\continual_learning.ini 에 저장됨
[ 1단계 절대 임계값 ] 주의/경보 [ 현재 진행 ]
격자 최고 온도 [ 172 ][ 187 ] ● 1단계 절대임계값 사용 중
분당 상승률 [ 90 ][ 120 ] 온도 172/187도 · 상승 90/120도/분
[ 2단계 전환 조건 ] ● 2단계 경험임계값 사용 중 [임계값]
기준선 최소 표본수 [ 3000 ] 표본 3,001/3,000 · 시간대 21/18
기준선 최소 시간대 [ 18 ] 2026-10-01 15:31 DB 에서 되쌓음
[현재부터쌓기] [DB에서되쌓기]
[ 3단계·기여도 ] ● 3단계 오토인코더 사용 중
판단 최소 일수 [ 7 ] 세대 20260929_115231
표본 수 (최소/최대) [500][2000] 모델 2026-09-29 11:48
기여도 점수 0.9468
현모델 기여도 1.00 · 재학습 불필요 연속학습 현황
기여도 계산 2026-10-05 16:59 최근 승격 2026-09-29 11:52
[ 3단계·재생 버퍼 ] 운전 상태 전부하 운전
재학습 최소 표본수 [ 5000 ] 최근 전부하 운전 100%
재학습 최대 표본 수 [ 20000 ]
재학습 수집 일수 [ 0 ] 0 = 전체
재학습 최소 시간대 [ 18 ]
등 색
사용 중
준비 중 — 차오르는 중
꺼짐 · 집계 대기
메인 창 현장 콤보 앞의 등은 이 셋을 접은 것임 · 노랑이 하나라도 있으면 노랑, 셋 다 회색일 때만 회색, 그 밖에는 초록임 · 프로세스가 죽었거나 DB 가 끊기면 그쪽이 이겨 빨강이 됨
네 묶음은 [설정 저장] 하나로 함께 저장하고, 값이 하나라도 잘못되면 아무것도 쓰지 않음 · 동적구성·문턱·자동 재학습은 [재학습] 창의 [저장] 으로 저장함
27

## Slide 29
28 TRAINING SAMPLE
학습 표본 - 무엇을 배우는가
히스토리 DB 에서 학습에 쓸 프레임을 골라 모음 · 앞쪽 [3단계·기여도] 이 '기존 모델을 믿을지' 라면, 여기는 '무엇으로 학습할지' 임
고르는 차례
1
날짜 테이블 (수집 일수)
results_history_YYYYMMDD 를 훑음 (수집 일수가 있으면 그 안의 것만)
2
절대 임계값으로만 거른다
모델 점수로 거르면 모델이 못 맞히는 구간이 학습에서 빠져 맹점이 고착됨
3
날짜마다 같은 몫
하루 몫 = 최대 표본 수 / 일수. 모자란 날의 몫은 다른 날로 넘긺
4
하루 안은 시각 24칸에 고르게
하루 몫을 24개 시각에 같게 나눔 · 모자라면 복제하지 않고 있는 만큼만
[설정] · [재학습] 창에서 정함
항목
기본
무엇
재학습 최대 표본 수
60000
최대 이만큼 모음
재학습 수집 일수
0
최근 N일 테이블만 훑음, 0 = 전체
동적구성 ([재학습] 창)
끔
켜면 옛:새 = w:1-w, 끄면 전체에서
가동/정지는 따로 나누지 않음 · 온도로 갈라 보니 가동과 정지가 아니라 드문 고온 구간만 떨어져 나왔고(cj_busan_1: 98도, 고온 프레임이 자료의 6.6% -> 표본의 6.0%), 표본 구성도 거의 바뀌지 않았음 · 날짜와 시각만 고르게 맞춤
날짜마다 같은 몫이고, 하루 안에서는 시각마다 고르게 뽑음
하루에 프레임이 몇 건 쌓였든 하루의 비중은 같음 · 그날 몫 안에서는 시각 24칸이 같은 몫을 받고, 칸 안에서는 모든 프레임이 같은 확률임
기간이 길수록 하루의 몫이 작아짐(180일이면 하루 약 110건). 오래된 자료의 비중을 줄이려면 재학습 수집 일수로 기간을 자르거나 재생버퍼 동적구성을 쓸 것
28

## Slide 30
29 SAFETY RULES
연속 학습의 안전 규칙
적응(무엇이 정상인가 배우기)과 탐지(이상을 알리기)는 반드시 분리되어야 함
1
이상 프레임은 학습하지 않는다
서서히 커지는 열점을 '요즘의 정상' 으로 흡수하면, 정작 위험할 때 경보가 나오지 않음
2
절대 임계값은 적응하지 않는다
평소가 무엇이든 상관없이 고정된 선을 지킴 · 학습 기반 판정이 모두 실패해도 남음
3
급격한 변화는 배우지 말고 알린다
카메라가 밀리면 학습을 멈추고 경보함 · 조준을 되돌리면 자동으로 해제됨
4
현재 모델보다 둔해지면 승격하지 않는다
절대 기준만으로는 세대마다 조금씩 나빠지는 것을 못 잡음
kict1 사례 — 카메라가 틀어진 뒤 모든 프레임이 이상으로 판정되어, 재생 버퍼가 비고 재학습이 자동 보류되었음 · 규칙 1이 동작한 것임
29

## Slide 31
30 COMMISSIONING
신규 현장 도입 절차
오토인코더는 그 현장을 본 적이 있어야 만들 수 있음 · 첫날부터 3단계로 시작하려면 시운전 기간을 학습 기간으로 함께 쓸 것
D+0
설치 당일
카메라 설치, 배선 점검
env.ini · continual_learning.ini · db_secrets.ini 작성
ABS_TEMP · ABS_RISE 지정
1단계 경보 즉시 동작
D+0~1
경험 임계값 누적
하루를 한 바퀴 돌 때까지 대기
표본 3,000건 + 시간대 18개
주야 변화를 모두 관측
2단계 채점 시작
D+1~3
첫 모델
nightly_retrain.py 실행
감도 회귀 시험 통과 시 승격
predict_machine 재시작
3단계 시작
D+3~
정식 가동
세 단계가 함께 동작
필요할 때 재학습
세대 보관으로 언제든 복귀
연속 학습 정상 운영
!
다른 현장의 모델을 복사하지 말 것
모델이 아는 것은 "22번 칸은 보통 60도" 같은 칸 번호와 온도의 대응임 · 같은 번호라도 현장마다 가리키는 실제 위치가 다름
복사해도 오류 없이 돌아가고 점수도 나옴 · 다만 그 값에 의미가 없음 — 조용히 틀린 답을 자신 있게 내놓는 상태임 · 같은 카메라·같은 설비에서 PC만 교체하는 경우만 예외임
✓
시운전 기간과 겹쳐 쓸 것
현장 배선과 시험 운전에 어차피 며칠이 듦 · 카메라를 먼저 올려 두면 그 기간에 학습이 끝나, 정식 가동 시점에는 이미 3단계로 시작할 수 있음
시운전 중 설비를 세워 두면 '정지 상태' 만 배움 · 가동과 정지를 모두 겪게 할 것
30

## Slide 32
31 TROUBLESHOOTING
자주 겪는 문제
1
점수가 계속 같은 값
관제서버의 파일이 갱신되지 않는 경우임
debug_logs 의 ts 값을 확인할 것 · 며칠 전 날짜라면 현장 장비의 업로드를 점검함
2
점수가 낮게만 유지됨
카메라 조준이 틀어진 경우임
학습 데이터에서 늘 뜨거웠던 고정 셀이 같은 자리인지 확인함 · 자리가 옮겨졌다면 재학습이 아니라 조준 복원이 필요함
3
db_utils 임포트 오류
PyPI 의 동명 패키지가 대신 잡힌 경우임
pip uninstall db_utils 로 제거하고, ROOT_PATH 가 올바른지 확인함
4
env.ini 를 찾을 수 없음
otg_monitoring.ini 의 ROOT_PATH 가 잘못된 경우임
메시지에 표시된 경로와 실제 폴더를 대조함
5
프로세스가 6개보다 적음
특정 스크립트만 기동 직후 종료된 경우임
debug_logs 에서 해당 프로세스 로그의 마지막 줄을 확인함
31

## Slide 33
32 CHECKLIST
설치 점검표
Visual Studio (MFC 포함) 설치
MySQL 8.0 Server 설치 및 root 비밀번호 확보
Anaconda 설치, conda -V 확인
conda 환경 mmc 생성 (python 3.9)
패키지 설치 완료 (db_utils 는 제외)
현장별 데이터베이스 · otg_user 계정 생성
프로젝트 폴더 배치 및 DLL 3개 복사
otg_monitoring.ini 작성 (ROOT_PATH · ANACONDA)
users\<user>\env.ini · continual_learning.ini 배치
users\<user>\db_secrets.ini 작성
절대 임계값 ABS_TEMP · ABS_RISE 지정 (1단계)
Release x64 빌드 후 시작 버튼으로 6개 기동 확인
신규 현장은 시운전 2~3일 후 첫 모델 승격
모두 완료되면 현장 두 곳 합쳐 6개가 기동하고, 상태줄에는 선택한 현장 기준으로 [3] processes | err=0000 이 표시됨
32

## Slide 34
33 SERVERS
세 서버와 역할
현장 장비
열화상 · RGB · 센서
관제서버로 원본 업로드
관제서버
sangchoo.com
원본 저장 · 웹 화면 · 문자 발송
분석서버
이 PC
판정 · 학습 · 운전 상태
DB 서버
221.160.250.120:8833
관제서버에 값 제공 (API)
연결은 늘 분석서버가 먼저 검
관제서버는 인터넷에 열려 있고 분석서버는 아님 · 분석서버가 관제서버에서 받아 오고(GET) 보낼 것을 보냄(POST)
관제 화면 · 문자 판단 값은 DB 서버 API 에서 옴
관제서버는 DB 에 직접 접속하지 않고 DB 서버의 웹 API 를 HTTP 로 불러 값을 받음 · 그 API 가 어느 DB 를 읽는지(분석서버 MySQL 여부)는 API 코드가 없어 미확인
33

## Slide 35
34 ANALYSIS ↔ CONTROL
분석서버와 관제서버가 주고받는 것
방향
내용
언제
지금 상태
관제 → 분석
현장 데이터 (열화상 · 센서 · RGB)
계속
동작
관제 → 분석
분석마스크 (hotlist_mask_svr.ini)
[관제서버 분석마스크 받기]
동작
관제 → 분석
운전 상태 분류표 (웹에서 고친 것)
1분마다 확인
감시 재시작 후
분석 → 관제
지금 운전 상태 (이름 · 벗어남)
1분마다 · 동기화 키
키 설정 후
분석 → 관제
운전 상태 분류표 (바뀌면)
변경 시 · 동기화 키
키 설정 후
분석 → 관제
화재 경보 문자 요청 (smsTxt)
화재 감지 시
동작 안 함
화재 경보 문자 요청은 쓰이지 않는 옛 경로
predict_machine.py 의 주소가 kict_samsung_test/assets/send_sms.php (404) · 실패해도 기록이 남지 않음 · 실제 문자는 관제서버 auto_check.php 가 DB 서버 값으로 판단해 보냄 · 점수와 판정 이력은 분석서버 MySQL 에만 쌓임
34

## Slide 36
35 DB SERVER API
관제서버가 DB 서버 API 로 가져오는 것
API (8833)
관제서버 파일
받는 정보
쓰는 곳
otg_last_rows.php
median_latest.php
최신 1건: 64칸 온도 · 분석마스크 · 화재/연기 값 · 인원/낙상 · score · 오류 코드
관제 화면 · 문자 판단
serach_log.php
get_log.php
날짜별 기록: 시각별 64칸 온도 · 화재/연기 · 인원/낙상
이벤트 목록
playback_hotlist.php
get_playback_bundle.php
구간별 온도: 시각별 64칸 온도만
이벤트 · 리포트 재생
세 가지는 서로 다른 API · 주소는 관제서버 코드에 직접 적혀 있음
median_latest.php:253 · get_log.php:167 (환경변수 KICT_INTERNAL_LOG_API 로 변경 가능) · get_playback_bundle.php:39 · 받는 항목 이름(mscore 등)이 분석서버 current_value 표와 같음 · 세 API 가 같은 DB 표를 읽는지는 미확인
35

## Slide 37
36 SMS ALERT
문자 경보는 관제서버가 판단하고 보냄
DB 서버 API
otg_last_rows.php
가공된 최신 값
판단
auto_check.php
5초마다 · 연속 횟수
발송
send_sms.php
문자 업체 API
수신자
SMS 설정 화면
최대 3명
보는 값
판정 기준 (detection_rules.php 기본값)
연속
fire_list (화재 검출)
하나라도 5.0 이상 → 화재
2번
smoke_list (연기 검출)
하나라도 5.0 이상 → 연기
2번
fall_people (낙상 인원)
1명 이상 → 낙상
6번
64칸 평균 온도
60도 이상 → 온도 상승 · 50~60도 → 초기 (현장 설정으로 켬)
2번 / 6번
error_code
0000 이 아니면 → 센서 이상 (카메라 이동 0021 포함 가능)
바로
상태가 바뀔 때만 발송 · 같은 사건 반복은 send_sms.php 가 막음 (resultCode=95) · 주간 · 월간 리포트 링크 문자도 같은 경로 (report_send.php) · score · 운전 상태는 문자 판단에 쓰지 않음
36

## Slide 38
37 OP STATE SYNC
운전 상태 동기화 설정
1
관제서버 설정 → [운전 상태] → [키 만들기]
현장마다 · 키 원문은 한 번만 보임 (관제서버엔 해시만 저장)
2
분석서버 users\<현장>\env.ini [NETWORK] 에 OP_SYNC_KEY = 키
관제 주소가 다르면 VIEWER_URL = 주소 (기본: ROOT_URL 의 kict_samsung → kict_viewer)
3
분석서버 감시 다시 시작
op_sync.py 스레드가 1분마다 지금 상태 · 바뀐 분류표를 올림
4
1~2분 뒤 설정 탭에 분류표 표시 · 관제 화면에 '운전 상태' 표시
웹에서 이름 · 칸별 온도 패턴을 고쳐 저장하면 분석서버가 1~2분 안에 받아 적용
알아 둘 것
양쪽에서 동시에 고치면 웹에서 고친 것이 이김 · 이름에 따옴표(") · 역빗금(\) 불가 · 웹에서 새로 만든 상태는 '낯섦' 기준(평소 벗어남 · 낯선 선)이 없음 (make_op_states.py 로 다시 만들어야 생김) · 운전 상태는 표시용 · 경보와 채점에는 영향 없음
37